Поставщик ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК (ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ) серии BR-GSX РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВ50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

# BR—GSX-2000 (1900, 1500)

Корпус рукосушителя серии BR—GSX-2000 (1900, 1500) изготовлен из АВС ; изделие характеризуется низким шумом, высокой мощностью и простотой установки. Оно просто в работе и надежно. Может работать в любом месте от одного прикосновения. Включение электросушителя проиводится безконтактно автоматически при приближении рук.  Достаточно лишь закрыть рукой отверстие струи воздуха, и тогда на вас подует сильный теплый ветер и высушит ваши руки. Когда руки убирают из зоны действия устройства, оно автоматически останавливается в целях санитарии. Применяется для установки в санузлах магазинов,предприятиях общественного питания.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение: 220 В перем. тока

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность:  BR -GSX-1900 (1000 Вт)

BR-GSX- 2000 (2000 Вт)

BR-GSX–1500 (1000Вт)

Расстояние для запуска: 50~200 мм

# УСТАНОВКА

1.Размещение

Подходящими помещениями являются ванная, туалет и кухня. Устанавливать на уровне 110 см над уровнем пола. Подальше от двери, чтобы не ударить.

П.   Способ

- Размер (Рис.1)

Просверлить по рисунку  4 отверстия в стене и заполнить расширяющимся вазелином.

- Отвинтить отверткой винты и снять насадку. Затем закрепить корпус изделия самоконтрящимся винтом.

- После закрепления корпуса установить насадку и включить штепсель в розетку 230 В перем. тока (перед работой нужно проверить соответствие напряжения питания в сети)

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

# Изделие включается автоматически. Помыв руки, поднесите их к отверстию струи воздуха, и сушилка сразу заработает. Для сокращения времени работы, стряхните воду с рук до сушки.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устанавливать сушилку на прочной, не подвергающейся ударам стене.

- Запрещается ударять сушилку и ставить на нее вещи.

- Не допускать попадания воды и другой жидкости.

- Не устанавливать в помещении, заполненном едкими испарениями или проводящей пылью в воздухе.

- Во избежание несчастных случаев, устанавливать должен только профессионал.

- При выключении сушилки на длительный период, отключите питание.

# ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требует специального ухода. Если захотите почистить, сначала отключите напряжение, и протрите влажной тканью с жидким чистящим средством . При чистке не допускайте попадания воды внутрь сушилки для предупреждения утечки

| Дополнительные сведения о товаре 1. Сертификат соответствия № РОСС CN.АВ50.А02072 Выдан органом по сертификации продукции ООО «ПРОФСЕРТ» 2. Изготовитель: Haisland machinery Co., Limited, Китай АВ50 3. Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», Юр.адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Железнодорожная,24 Фактический адрес: 350010, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1 4. Срок службы товара – 6 лет. 5. Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»: |
| --- |
| Город Адрес Телефон, электр. почта г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 68/1 (861) 272-47-19, 271-37-05, (903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-98-31, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21 www.pteh.biz г. Самара ул. Авроры 110, корп. ХАРД (эксперим. мастерские) тел. (846) 922-52-17, 221-06-17, samara@zavod-pt.ru г. Сочи ул. Донская 9 тел. (8622) 95-54-15, 38-82-98, 96-88-96, 96-83-40, 96-83-41, sochi@zavod-pt.ru г. Екатеринбург пл.1-й Пятилетки, лит 61 въезд с ул.Лукиных тел. (912) 213-75-98, (922) 113-05-17, ekt@zavod-pt.ru |
| По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, (861) 272-47-19, 271-37-05,(903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-9831, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21 Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»: |  |

| Город | Адрес | Телефон, электр. почта |
| --- | --- | --- |
| г. Люберцы | ул. Электрификации, 26 В | (495)589-59-41,518-75-94, moscow@zavod-pt.ru |
| г. Санкт-Петербург | Шоссе Революции 84 литер Е | (911) 922-91-04, (812)982-35-55, spb@zavod-pt.ru |
| г. Казань | ул. Короленко 120 | (843) 214-46-23, 297-88-85, (904) 671-96-54, kazan@zavod-pt.ru |
| г. Ростов-на-Дону | ул. Курская 12 А | тел. (863) 275-91-70, 256-3-444, rnd@zavod-pt.ru |
| г. Саратов | ул. Астраханская 43 | тел. (8452) 935-760, 987-746, saratov@zavod-pt.ru |
| г. Воронеж | ул. Дружинников 5 Б | тел. (4732) 517-211, 323-606, 502-161, 502-181, vobs@zavod-pt.ru |
| г. Ставрополь | ул. Октябрьская 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корпус | тел. (928) 014-38-49, (8652) 42-16-57, stv@zavod-pt.ru |
| г. Волгоград | ул. Домостроителей 11, | тел. (8442) 987-313, 987-547, volg@zavod-pt.ru |
| г. Н. Новгород | ул. Памирская 11, лит К | тел. (831) 415-31-06, 220-58-52, (950) 353-44-01, nn@zavod-pt.ru |
| г. Уфа | ул. Ростовская 18, лит. А | тел. (347) 294-46-36, 293-35-36, (987) 25-44-636, ufa@zavod-pt.ru |
| г. Пермь | ул. Героев Хасана 68 | тел. (342) 276-44-42, (922) 64-60-162, perm@zavod-pt.ru |
| г. Новосибирск | ул.Большая 256 | тел. (383) 325-33-60, (913) 781-70-28 , (961) 228-72-22, (913) 781-87-19, nsk@zavod-pt.ru |
| г. Красноярск | ул. Северное шоссе 25 | (391) 258-22-85, (391) 272-28-82, (391) 226-68-70, kry@zavod- pt.ru |