SIRMAN spa

БЛЕНДЕР "DRAGONE"

1,5 л

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Предисловие

- Руководство содержит всю информацию, необходимую конечному пользователю для надлежащей эксплуатации и своевременного технического обслуживания электрического блендера пищевых продуктов, а также его технические характеристики.

- Руководство предназначено для конечного пользователя и обслуживающего персонала.

Содержание

стр.

| Раздел 1 - Информация об установке………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 | Общие положения | 3 |
| 1.2 | Встроенные устройства защиты |  |
| 1.2.1 | Механические устройства защиты |  |
| 1.2.2 | Электрические устройства защиты |  |
| 1.3 | Описание блендера………………………………………………………………………. | 4 |
| 1.3.1 | Общее устройство |  |
| 1.3.2 | Конструктивное исполнение |  |
| 1.3.3 | Компоненты установки |  |
| Раздел 2 - Технические данные………………………………………………………………………… | 5 |
| 2.1 | Общие размеры, вес, параметры |  |
| Раздел 3 - Поставка блендера…….…………………………………………………………………….. | 5 |
| 3.1 | Транспортировка |  |
| 3.2 | Проверка упаковки после доставки |  |
| 3.3 | Удаление упаковочных материалов в отходы |  |
| Раздел 4 - Установка оборудования……………………………………………………………………. | 6 |
| 4.1 | Выбор рабочего места |  |
| 4.2 | Подключение к однофазному источнику электропитания |  |
| 4.3 | Схема электрических соединений |  |
| 4.3.1 | Схема электрических соединений, 1-фазный источник электропитания |  |
| 4.3.2 | Схема электрических соединений с регулятором скорости |  |
| 4.4 | Функциональный контроль |  |
| Раздел 5 - Функционирование установки……………………………………………………………... | 7 |
| 5.1 | Органы управления |  |
| 5.2 | Наполнение рабочей емкости |  |
| Раздел 6 - Систематическая чистка……………………………………………………………………. | 8 |
| 6.1 | Общие замечания |  |
| 6.2 | Порядок действий при чистке блендера |  |
| 6.2.1 | Чистка смесительной емкости |  |
| 6.2.2 | Общая чистка |  |
| Раздел 7 - Техническое обслуживание………………………………………………………………… | 9 |
| 7.1 | Общие замечания |  |
| 7.2 | Кабель электропитания |  |
| 7.3 | Лопасти мешалки |  |
| Раздел 8 - Отправка отслужившего свой срок оборудования в металлолом……………………….. | 10 |
| 8.1 | Вывод отслужившего свой срок оборудования из эксплуатации |  |
| 8.2 | Сдача с металлолом |  |

Индекс иллюстраций

стр.

| Рисунок 1 | - Общий вид блендера………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 2 | - Размерности…………………………………………………………………………… |  |
| Рисунок 3 | - Тип упаковки………………………………………………………………………….. |  |
| Рисунок 4 | - Паспортная табличка технических данных и серийного номера установки……... |  |
| Рисунок 5 | - Схема электрических соединений, 1-фазный источник электропитания…………. |  |
| Рисунок 6 | - Схема электрических соединений с регулятором скорости……………………….. |  |
| Рисунок 7 | - Правильная позиция крышки………………………………………………………… |  |
| Рисунок 8 | - Органы управления…………………………………………………………………... |  |
| Рисунок 9 | - Правильное позиционирование установки………………………………………….. |  |
| Рисунок 10 | - Блендер, разобранный для чистки…………………………………………………… |  |

Раздел 1 - Информация о блендере

  - Общие положения

- Эксплуатацию установки следует поручать лицам, внимательно изучившим это руководство и усвоившим все изложенные в нем правила техники безопасности.

- Надлежащий инструктаж по обращению с установкой должен проводиться при каждой смене  операторов.

- Перед выполнением любых регламентных работ отключить установку от источника электропитания.

- При производстве регламентных работ, когда устройства защиты демонтированы, следует действовать особенно осторожно, приняв все необходимые меры предосторожности, чтобы нейтрализовать факторы потенциальной опасности.

- Выполнять регламентные работы следует сосредоточенно, не отвлекаясь!

- Состояние кабеля электропитания проверять регулярно, так как его износ или повреждение могут привести к поражению электрическим током.

- В случае предполагаемой неисправности установки или сбоях в работе, попытки ее дальнейшей эксплуатации или самостоятельного ремонта не допускаются. Для их устранения обращайтесь в рекомендованный центр технического обслуживания.

- Использования этого блендера для обработки замороженных продуктов питания, тестовых заготовок, пищевых продуктов, содержащих кости, а также не пищевых продуктов запрещается.

- Запрещается засовывать руки или другие предметы в смесительную емкость,  когда установка работает.

- Изготовитель не несет никакой ответственности:

- в случае несанкционированного изменения конструкции блендера;

- в случае использования неоригинальных запасных частей;

- в случае невыполнения изложенных в этом руководстве инструкций;

- в случае использования для чистки оборудования ненадлежащих чистящих средств.

  - Встроенные устройства защиты

    - - механические устройства защиты

Блендер оборудован магнитным микровыключателем, который отключает миксер, когда поднимается крышка смесительной емкости (см. рисунок №1). Блендер не возобновит работу, пока крышка не будет правильно установлена на своем месте.

    - - электрические устройства защиты

Что касается обеспечения электрической безопасности, то устройство соответствует требованиям следующих нормативных документов: CEE 73/23, 89/336, mod. CEE 91/336, 92/31, 93/44, 93/68 и стандартам CEE EN 60335-1, EN 55014.

Несмотря на то, что механические и электрические устройства защиты обеспечивают необходимую безопасность оборудования и операторов (во время функционирования и выполнения регламентных работ), все же факторы потенциальной опасности (Residual risks - CEE 89/392, пункт 1.7.2) устранить до конца не удается. Эти факторы описаны в руководстве и обозначены словом "Предупреждение". В первую очередь, это опасность порезаться  о лопасти мешалки при наполнении смесительной емкости, их чистке и заточке.

  - Описание блендера

    - Общее устройство

Прелагаемый электрический блендер, разработанный и изготавливаемый нашей компанией,  предназначен для резки, измельчения и смешивания пищевых продуктов, например, фруктов и овощей. Эта разработка обеспечивает:

- Максимальную безопасность при эксплуатации, чистке и техническом обслуживании установки.

- Полное соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, благодаря тщательному отбору материалов, соприкасающихся с обрабатываемой смесью пищевых продуктов, устранению всех заостренных углов и неровностей, что облегчает чистку, чему также способствует возможность полной разборки установки на составляющие части.

- Максимально возможное качество обработки, благодаря уникальному 4-лопастной мешалке.

- Минимально возможный уровень шума, производимый установкой во время работы.

- Простоту и удобство управления.

    - Конструктивное исполнение

- Корпус из пластического материала ABS, резиновая крышка и стопорная головка из ABS.

- Лопасти мешалки из ножевой нержавеющей стали (AISI 420), посредством которых блендер режет, измельчает и смешивает в течение всего срока службы, не нуждаясь в их замене.

- Смесительная емкость (кувшин) из лексана (lexan) поставляется с ручкой для удобства ее использования и перемещения.

1.3.3. Компоненты установки

Рисунок № 1 - Общий вид блендера

|  | Условные обозначения: Крышка Смесительная емкость Опорное основание смесительной емкости Корпус Градуированная стопорная головка Микровыключатель, смонтированный на крышке Опорная стойка магнитного микровыключателя Основание Двухпозиционный выключатель 0/1 Кабель электропитания Регулятор скорости |
| --- | --- |

Раздел 2 - Технические данные

2.1 Общие размеры, вес, характеристики

| Рисунок № 2 - Размерности | Модель | Блендер - 1,5 л |
| --- | --- | --- |
|  | Длина (А), мм | : 200 |
|  | Ширина (В), мм | : 200 |
|  | Макс. высота (С), мм | :460 |
|  | Вместимость емкости, литры | : 1,5 |
|  | Скорость вращения, об/мин | : 16 000 |
|  | Электродвигатель, II' | : 300 |
|  | Источник электропитания, 1-ф | : ~250 В 50 Гц |
|  | Вес-нетто, кг | : 2,7 |

Предупреждение: Настройка электрических устройств блендера произведена для работы от источника питания, параметры которого указаны на табличке, прикрепленной к его тыльной стороне. Перед вводом установки в действие сверьтесь с инструкциями, изложенными в параграфе 4.2 "Подключение к однофазному источнику электропитания".

Раздел 3 - Поставка блендера

3.1 Транспортировка

Со склада компании блендер отгружается тщательно упакованным. В  содержимое упаковки входят следующие элементы:

| Рисунок № 3 - Тип упаковки | упаковочная коробка из плотного картона с внутренними распорными деталями; блендер; руководство пользователя; сертификат соответствия установлениям ЕС. |
| --- | --- |

3.2 Проверка упаковки после доставки

После получения оборудования его следует распаковать и убедиться в отсутствии повреждений и в наличии всех вложений, обозначенных на рисунке выше. В случае выявления каких-либо повреждений упаковки, таких как вмятины или выбоины от падения, немедленно уведомить об этом транспортное агентство или перевозчика и в течение трех дней от даты  доставки, указанной в грузосопроводительных документах, составить и направить им подробный перечень всех выявленных  повреждений товара. Упакованные товары не кантовать!! Во время транспортировки четыре основных точки упаковки должны быть надежно закреплены с тем, чтобы товары находились в горизонтальном положении.

3.3 Удаление упаковочных материалов в отходы

- Различные материалы, используемые в качестве элементов упаковки (картон, пластиковые ленты для обтяжки) классифицируются как твердые бытовые отходы, поэтому их удаление на свалку не создает сложностей.

- При экспорте блендера в страны, где существуют специальные установления в отношении порядка захоронения и утилизации отходов, этот вопрос должен решаться согласно предписаниям, действующим по месту эксплуатации оборудования.

Раздел 4 - Установка блендера

4.1 Выбор рабочего места

Поверхность рабочего места, выбранного для установки блендера, должна быть ровной, сухой, прочной и устойчивой, а также соответствовать размерам его опорного основания (см. таблицу выше).

Воздух производственного помещения не должен содержать соляной туман, его относительная влажность не превышать 75%, а температура находиться в пределах от +5 до +35 0С. Кроме того, его следует помещать там, где окружающая среда не будет создавать какие-либо проблемы для его нормального функционирования.

4.2 Подключение к однофазному источнику электропитания

Блендер поставляется оснащенным кабелем электропитания (3 х 1,5 мм2) длиной 1,5 метра вместе со штепсельной вилкой "SHUKO".

Он должен подключаться к источнику электропитания переменного тока 230 вольт 50 Гц через посредство дифференциального термомагнитного выключателя на 10 ампер, Δ I = 0, 03 А. Выполняя электроподключения обязательно проверить эффективность системы заземления.

Кроме того, проверить соответствие данных, обозначенных на паспортной табличке, и серийного номера установки (см. рисунок 4) со сведениями, указанными в грузосопроводительных документах.

|  | Рисунок № 4 - Табличка технических данных и серийный номер установки |
| --- | --- |

4.3 Схема электрических соединений

4.3.1 Однофазная схема электрических соединений (Рисунок № 5)

4.3.2 Схема электрических соединений с регулятором скорости (Рисунок 6)

4.4 Функциональный контроль

Перед началом выполнения функционального контроля убедиться, что смесительная емкость установлена правильно и микровыключатель находится в надлежащем положении (см. рисунок 1). После этого проверить правильность функционирования блендера, действуя согласно нижеследующему:

- Запустить блендер, нажав кнопку выключатель в позицию "I".

- Проверить правильность направления вращения лопастей мешалки; смесительная емкость при этом должна всегда быть на своем месте. Проверить возможность изменения скорости вращения поворотом ручки регулятора скорости (в модели VV).

- Убедиться, что при открывании крышки смесительной емкости блендер останавливается.

- После выполнения вышеописанных операций выключить блендер, переключив кнопку двухпозиционного выключателя в позицию "0 - выключено".

| Рисунок 7 - Правильное положение крышки |  |
| --- | --- |

Раздел 5 - Эксплуатация блендера

  - Органы управления

Органы управления блендера находятся на его корпусе, их расположение показано на рис. № 8.

| Рисунок № 8 | Двухпозиционный выключатель: позиция пуска "I" позиция останова "0" Регулятор скорости (модель I'I') |
| --- | --- |

  - Наполнение смесительной емкости

Предупреждение!

Наполнение смесительной емкости пищевыми продуктами, подлежащими обработке, производить, только когда блендер выключен и так, чтобы не соприкасаться с лопастями мешалки.

Загрузка в смесительную емкость продуктов, содержащих кости, семена, и другие подобные продукты не допускается. Добавки в смешиваемый состав производятся только через отверстие в стопорной головке (см. рис.№ 2).

Порядок действий

- Снять крышку.

- Внимание. Загрузка больших кусков в емкость не допускается. Загрузка продуктов должна производиться только после их предварительного измельчения до надлежащих размеров.

- Проверить правильность позиционирования смесительной емкости и убедиться, что опорная стойка микровыключателя, который включает блендер, находится в пределах действия магнита, как показано на рисунке № 7.

- Во избежание несчастных случаев корпус оператора должен находиться в вертикальной позиции отношению к рабочей поверхности (прямо), как показано на рисунке № 9. Не следует наклоняться над блендером. Этим исключается возможность прямого соприкосновения с установкой.

| Запуск блендера производиться нажатием кнопки "I", а изменение скорости посредством поворота ручки регулятора скорости. Сильную вибрацию стеклянной колбы можно погасить, придержав ее за ручку. Любые добавки в перемешиваемую смесь производить только через отверстие в стопорной головке крышки (см. рис. №5). После завершения цикла обработки выключить установку, переместив ручку выключатель в позицию "0". Смесительную емкость осторожно вынуть из установки. Рисунок № 9 Правильная позиция оператора |  |
| --- | --- |

Раздел 6 - Систематическая чистка

6.1 Общие замечания

- Чистка блендера должна производиться не реже одного раза в день, при необходимости даже чаще.

- Чистке подлежат все части блендера, независимо от того, соприкасаются или нет, они с пищевыми продуктами.

- Чистка блендера напорной водой из шланга или других приспособлений не допускается. Также не рекомендуется использовать какие-либо скребки или щетки, которые могут испортить поверхности установки. Лучше всего для этой цели подходит губка, смоченная в растворе нейтрального моющего средства.

Предупреждение!

Перед выполнением чистки:

- Повернуть ручку регулятора скорости в позицию "0 - выключено".

- Вынуть вилку сетевого шнура блендера из электрической розетки, тем самым, изолируя установку от источника электропитания.

6.2 Порядок действий при чистке блендера

Внимание: Промывка любой части блендера в посудомоечной машине не допускается.

6.2.1 Чистка смесительной емкости (см. рисунок № 10)

Наполнить стеклянную колбу мыльной водой и потрясите ее в течение полуминуты. Замените воду, не добавляя моющее средство, и снова потрясите ее, как бы взбивая молоко, в течение 10 секунд. Всю эту операции повторить два раз.

6.2.2 Общая чистка (см. рисунок № 10)

Внимание: Не забудьте вынуть штепсельную вилку установки из электрической розетки.

Вынуть стопорную головку из крышки и промыть оба элемента в теплой воде с добавкой нейтрального моющего средства.

Промыть корпус губкой, смоченной в водном растворе нейтрального моющего средства. Эту операцию рекомендуется выполнять регулярно.

Осторожно протереть все компоненты куском ткани досуха.

Рисунок № 10 - Блендер, разобранный для чистки

Раздел 7 - Техническое обслуживание

7.1 Общие замечания

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию обязательного отключить установку от источника электропитания и вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки.

7.2 Кабель электропитания

Регулярно проверять состояние этого кабеля и в случае необходимости его замены обращайтесь в рекомендованный центр технического обслуживания.

7.3 Лопасти мешалки

В случае необходимости заточить лопасти мешалки обращайтесь в рекомендованный центр технического обслуживания.

Раздел 8 - Отправка отслужившего свой срок оборудования в металлолом

8.1 Вывод отслужившего свой срок оборудования из эксплуатации

После принятия решения о выводе блендера по каким-либо причинам из эксплуатации необходимо отключить его от источника электропитания и демонтировать все электрические присоединения.

8.2 Отправка установки в металлолом

После вывода блендера из эксплуатации обратитесь в специализированное предприятие по утилизации и захоронению отходов с тем, чтобы отправить установку в отходы в соответствии с действующими установлениями, предварительно рассортировав ее составные части по материалам, из которых они изготовлены (см. раздел 1, параграф 3.2).

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

| Компания: | SIRMAN spa Viale Dell'Industria, 9/11 35010 Pieve di Curtarolo (PD) Italy C.F. / P.IVA 00270140228 |
| --- | --- |

Настоящим заявляет, что барное оборудование (Dragone)

| SIRMAN | (CE) | модель серийный номер |
| --- | --- | --- |

соответствует Директивам ЕЭС 89/336 (ЭМС), 73/23, 89/109.

| __________________ | дополнительные соблюдаемые нормы |
| --- | --- |

Директор:

Nereo Marzaro

(подпись)

Pieve di Curtarolo, 07-11-02

# Text boxes

Фильтр

Электродвигатель

Источник

электропитания

Микровыключатель

на смесительной емкости

Источник

электропитания

Регулятор скорости

Выключатель

Фильтр и коммутатор регулятора скорости

Электродвигатель

Микровыключатель на смесительной емкости

Выключатель

Магнит

Опорная стойка магнитного микровыключателя

Градуированная стопорная головка

Крышка

Смесительная емкость

Опорная стойка магнитного микровыключателя

Корпус